## Slide 1
보담보담
201841015 이혜원 / 201841026 유지영 / 201841040 어지선
07팀 스마트 사물함

## Slide 2
CONTENTS
001. 개요
002. 프로젝트 기능
003. 시행착오와 문제점
004. 해결
005. 소감

## Slide 3
▷프로젝트명
  보담보담 (스마트 사물함)
▷ 프로젝트 목표
  기존 사물함에 불편한 점들을 생각하여 이를 보완할 수 있는 기능들과 사용자와 관리자가
  좀 더 편리하게 사용할 수 있도록 하는 기능들을 생각하여 이와 관련된 자료들을 조사한 뒤
  기획 및 구현을 목표로 함.
001. 개요

## Slide 4
002. 프로젝트 구성
2-1. 서버
서버를 구축하여 데이터베이스와 어플리케이션, 사물함과의 통신을 구현함．

## Slide 5
002. 프로젝트 구성
2-2-1) 관리자 어플리케이션
▷ OPEN 기능
▷ 비밀번호 변경 기능
▷ 공지 송신 기능
▷ 강제 열림 확인
2-2. 어플리케이션

## Slide 6
002. 프로젝트 구성 – 관리자 어플리케이션
OPEN
비밀번호
변경
공지 송신
강제 열림
OPEN
모든 사물함 열기.
선택한 개인 사물함 열기.
비밀번호 변경
개인 사물함 선택.
선택한 개인 사물함의 임시 비밀번호를 설정할 수 있음.
공지 송신
사용자 선택
선택한 사용자에게 공지를 보낼 수 있음.
강제 열림
잘못된 접근이 발견 될 시 알림.

## Slide 7
002. 프로젝트 구성
▷ OPEN 기능
▷ 비밀번호 변경 기능
▷ 공지 수신 기능
▷ 강제 열림 확인
2-2-2) 사용자 어플리케이션
2-2. 어플리케이션

## Slide 8
002. 프로젝트 구성 – 사용자 어플리케이션
OPEN
비밀번호
변경
공지 수신
강제 열림
OPEN
비밀번호 입력.
비밀번호가 맞으면 지정된 사물함을 열 수 있음.
비밀번호 변경
비밀번호 입력.
비밀번호가 맞으면 입력한 비밀번호로 변경 가능함.
공지 수신
관리자가 보낸 공지를 리스트로 확인 가능함.
강제 열림
잘못된 접근이 발견 될 시 알림.

## Slide 9
002. 프로젝트 구성
▷ 잠겨있을 경우
▷ 열려있을 경우
‘#’ 버튼을 누를 시 데이터 갱신.
비밀번호가 맞을 경우 잠금장치가 열림.
‘#’ 버튼을 누를 시 비밀번호 변경 가능.
‘*’ 버튼을 누를 시 잠금장치가 닫힘.
2-3. 아두이노

## Slide 10
003. 시행착오와 문제점
01
아두이노 잠금장치
- 아두이노와 연결된 잠금장치가
열리지 않음.
02
어플리케이션 WIFI 연결
- 와이파이 연결을 위해 사용한
Local 주소값이 되지 않음 .
03
아두이노 WIFI 연결
- 와이파이 쉴드를 연결하기 위한
5V핀 부족.
- AT 명령어 실행 오류.
04
아두이노
데이터베이스 값 가져오기
- 시리얼 모니터에 데이터베이스
값이 뜨는 IPD의 부재.

## Slide 11
004. 해결
 | 문제점 | 해결책
아두이노 | 아두이노와 연결된 잠금장치가 열리지 않음. | 보조배터리의 전력 부족으로 잠금장치를 세워서 사용하기로 함.
 | 와이파이 쉴드를 연결하기 위한 5V핀 부족. | 브레드보드의 5V핀을 연결하여 다중 사용이 가능하도록 함.
 | AT 명령어 실행 오류. | ESP8266 펌웨어가 필요하여 설치하였음.
 | 시리얼 모니터에 데이터베이스 값이 뜨는 IPD의 부재. | AT 명령어가 시리얼 모니터에 뜨게 하는 코딩을 넣어 사용함.
어플리케이션 | 와이파이 연결을 위해 사용한 Local 주소값이 되지 않음 . | Local 주소값이 아닌 와이파이 IPv4 주소값을 사용해야 함.

## Slide 12
005. 소감
이혜원
201841015
유지영
201841026
어지선
201841040
프로젝트를 진행하며, 팀으로 진행함으로써 그룹 내의 의사소통의 중요성에 대해 느끼게 되었습니다.
또한 자신의 의견만이 아닌 서로의 의견을 중요하게 생각하는 것으로 팀 내의 분위기를 부드럽게
진행하는 것이 가능하다는 것을 느꼈습니다.
앞으로 사회에 나가 다양한 프로젝트를 진행하는 일이 많이 있을 것이라고 생각됩니다.
이러한 경험으로 앞으로의 다양한 일들에 좋은 경험이 될 것이라고 생각합니다.
약 1년간 프로젝트를 진행하면서 겪은 여러 문제들, 그리고 그걸 해결하는 과정은
저에게 잊지 못할 추억이 되었습니다. 리더를 맡은 것은 대학교 졸업 작품을 진행하면서 처음이었고
팀으로 본격적인 개발을 하는 것 또한 익숙하지 않은 일이었기에 팀원들끼리 갈등과 개발에 대한
문제들이 많았습니다. 프로젝트 진행 당시에는 느끼지 못했지만 제가 한 모든 것들이 사회에 나가기 전
겪은 아주 귀중한 경험이라고 생각합니다.
졸업작품을 만들면서 같이 고생한 팀원들에게 고맙다는 얘기를 전하고 싶다. 주도적으로 진행한 것이
없는 내가 원망스러웠을 수 있었겠지만 내색하지 않고 작품을 마무리할 수 있어 고마웠다. 또한
3년 동안 배운 것을 활용할 수 있도록 기회를 만들어주신 교수님께도 감사함을 전한다. 때때로
배운 것보다 더 많은 것을 원한다고 투덜거린 적도 있지만 그 또한 우리의 발전을 위한 시간이었다고
생각한다. 코로나19로 인해 피드백 받고 직접 만나서 문제 해결할 수 있는 시간이 부족했던 것이
아쉽지만 이 또한 경험이라고 생각하며 우리의 졸업전시회, 졸업작품 등에 애써주신 모든 분들에게
감사하다고 전하고 싶다.

## Slide 13
THANK YOU
감사합니다.
07팀 스마트사물함 “보담보담”